## Slide 1: Состав инженерно-геологического отчета
ИГ ОТЧЕТ
ТЕКСТОВАЯ
ЧАСТЬ
ТЕКСТОВЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 2: Текстовая часть
ВВЕДЕНИЕ
1.1 ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УЧАСТКА
1.2 ОБЪЕМЫ И ВИДЫ РАБОТ
1.3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ
1.4 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ГРУНТОВ
1.5 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1.6 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.7 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ
1.8 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ
1.9 ВЫВОДЫ
1.10 МЕТОДИКО-МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗЫСКАНИЙ
1.11 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

## Slide 3: Текстовые приложения
2.1 Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий
2.2 Разрешение службы ГЕОНАДЗОРА на производство инженерно-геологических работ
2.3 Свидетельства о допуске к работам и свидетельство соответствия лаборатории
2.4 Сравнительная таблица нормативных значений прочностных и деформационных характеристик грунтов
2.5 Ведомость результатов анализа физико-механических свойств грунтов
2.6 Таблица результатов статистической обработки лабораторных определений характеристик грунтов по инженерно-геологическим элементам
2.7 Результаты испытания грунта методом компрессионного сжатия
2.8 Результаты испытания грунта методом одноплоскостного среза
2.9 Таблица значений характеристик по результатам испытаний стат. зондированием
2.10 Результаты химического анализа грунтов
2.11 Результаты химического анализа воды
2.12 Результаты штамповых испытаний грунтов
2.13 Оценка потенциальной подтопляемости территории
2.14 Каталог координат и высот геологических выработок
2.15 Сведения о методах и средствах измерений

## Slide 4: Графические приложения
3.1 План расположения разведочных выработок и линий инженерно-геологических разрезов
3.2 Условные обозначения
3.3 Инженерно-геологические разрезы
3.4 Инженерно-геологические колонки скважин

## Slide 5: Введение
Основание для производства изысканий, задачи инженерно-геологических изысканий, местоположение района (площадок, трасс, их вариантов) инженерных изысканий, данные о проектируемом объекте, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, методы производства отдельных видов работ, состав исполнителей, отступления от программы и их обоснование и др.

## Slide 6: Изученность инженерно-геологических условий
характер, назначение и границы участков ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, наименование организаций-исполнителей, период производства и основные результаты работ, возможности их использования для установления инженерно-геологических условий.

## Slide 7: Физико - географические и техногенные условия
необходимые для оценочного инженерно-геологического районирования и принятия решений относительно строительного освоения: климат; рельеф; геоморфология; гидрография; техногенные нагрузки и др.

## Slide 8: Геологическое строение и свойства грунтов
стратиграфо-генетические комплексы, условия залегания грунтов, литологическая и петрографическая характеристика выделенных слоев грунтов по генетическим типам, тектоническое строение и неотектоника, характеристика состава, состояния, физических, физико-механических и химических свойств основных типов грунтов и их пространственной изменчивости.

## Slide 9: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Геофизические исследования при инженерно-геологических изысканиях являются самостоятельным видом работ .Они выполняются на всех стадиях (этапах) проектирования в сочетании с другими видами инженерно-геологических работ с целью:
определения геологического строения массива горных пород;
выявления тектонических нарушений, в том числе активных, зон повышенной трещиноватости и обводненности;
определения глубины залегания уровня подземных вод, водоупоров, направления движения потоков подземных вод, а также гидрогеологических параметров грунтов и водоносных горизонтов;
определения состава, состояния и свойств грунтов в массиве и их изменений во времени;
выявления и изучения геологических процессов и их изменений во времени;
проведения мониторинга опасных геологических и инженерно-геологических процессов;
сейсмического микрорайонирования территории.
Геофизические методы по изучаемым физическим полям и их природе, а также свойствам грунтов подразделяются на:
электромагнитные;
сейсмоакустические;
магнитометрические;
гравиметрические;
ядерно-физические;
газово-эманационные;
термометрические.

## Slide 10: Гидрогеологические условия
Характеристика основных водоносных горизонтов, влияющих на условия строительства и(или) эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений: положение уровня подземных вод, распространение, условия залегания, источники питания.

## Slide 11: Специфические грунты
В главе Специфические грунты приводится описание различных видов специфических грунтов, которые могут оказать серьезное влияние при строительстве и эксплуатации сооружения. Под специфическими грунтами подразумеваются такие, как:
Многолетнемерзлые грунты;
Просадочные грунты;
Набухающие грунты;
Органоминеральные и органические грунты;
Засоленные грунты;
Элювиальные грунты;
Техногенные грунты;
Морские водонасыщенные грунты шельфовой зоны.

## Slide 12: Геологические и инженерно-геологические процессы
В главе Геологические и инженерно-геологические процессы приводится описание опасных геологических процессов замеченных или предполагаемых на территории изысканий, таких как:
Карстовые и суффозионные процессы;
Склоновые процессы;
Сели;
Процессы переработки берегов рек, озер, морей и водохранилищ;
Процессы подтопления;
Сейсмические процессы.

## Slide 13: Инженерно-геологическое районирование
Инженерно-геологическое районирование выполняют по заданию застройщика или технического заказчика, на основе материалов инженерно-геологической съемки; в раздел включают обоснование и характеристики выделенных таксонов на карте инженерно-геологического районирования. Для районов распространения многолетнемерзлых грунтов раздел, как правило, содержит результаты инженерно-геокриологического районирования. В разделе могут содержаться рекомендации по строительному освоению.

## Slide 14: Заключение
выводы по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий и рекомендации для принятия проектных решений.

## Slide 15: Текстовые приложения к техническому отчету
Текстовые приложения к техническому отчету содержат:
задание;
программу работ;
сертификаты, свидетельства и допуски;
таблицы и графики лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической обработки(по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);
таблицы результатов геофизических и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений и других работ, в случае их выполнения (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);
описание точек наблюдений (или их результаты в иной форме);
каталоги координат и отметок выработок, точек зондирования, геофизических исследований и, при необходимости, другие материалы (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам).

## Slide 16: Графические приложения к техническому отчету
Карту фактического материала в целом по объекту или отдельных участков проектируемых зданий и сооружений или их групп с указанием их контуров и экспликации в соответствии со схемой генерального плана застройщика или технического заказчика;
Карту инженерно-геологических условий с таблицей характеристик выделенных таксонов;
Карту инженерно-геологического районирования (по заданию застройщика или технического заказчика);
Геологические и инженерно-геологические разрезы (в том числе по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);
Колонки или описания горных выработок(в том числе по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);
Инженерно-геологические разрезы по каждому участку отдельно или по ряду участков проектируемых зданий (сооружений)с указанием на них их контуров и подземной части;
Графики зондирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов, опытно-фильтрационных работ, геофизические разрезы и графики, графики стационарных наблюдений и другие графические материалы выполненных работ;
Специальные карты(при необходимости) использования территории, техногенной нагрузки и др.
По трассам линейных объектов прилагаются продольные профили с нанесенными на них инженерно-геологическими данными. На участках индивидуального проектирования, как правило, составляют паспорта сооружений. Колонки или описания геологических выработок, вошедшие в продольные профили, не прикладывают.
При составлении графической части технического отчета следует применять условные обозначения в соответствии с ГОСТ 21.302.